## Slide 1
PEC1-4のリサーチ結果と材料課題
  卒業研究向け 簡易まとめ
  2026-04-16

## Slide 2
1. PEC1-4で技術として何をしたいか
PEC-1: ネットワーク側の光化
  データセンター間・サーバ間を低遅延・大容量・低消費電力でつなぎたい
PEC-2: ボード間の光化
  Switch ASIC近傍まで optical engine を寄せて、装置内の通信電力を下げたい
PEC-3: パッケージ間の光化
  半導体パッケージ間を高密度・低消費電力でつなぎたい
PEC-4: ダイ間・チップ内の光化
  die-to-die / intra-chip まで光を入れて、計算機内部構造を変えたい

## Slide 3
2. PEC-1 / PEC-2
PEC-1でやりたいこと
  長距離伝送を低損失・大容量で成立させる
  想定材料: 石英ファイバ、シリカ PLC / AWG、Si フォトニクス、InP 系
  材料課題: 伝送損失、波長分離、耐湿・耐熱、長期安定性
PEC-2でやりたいこと
  ボード間配線を光化し、装置内通信の電力を下げる
  想定材料: Si / SiO2 / InP / InGaAlAs、SiOx 導波路、コネクタ・接着材
  材料課題: 熱、接合、アライメント、コネクタ小型化、近接実装

## Slide 4
3. PEC-3
PEC-3でやりたいこと
  package-to-package 光接続を成立させる
材料スタックの見方
  Si フォトニクス光回路 / InP 系膜型活性層 / クラッド / 放熱層 / 接着・封止材
材料課題
  熱で光結合が変わる
  反りでアライメントがずれる
  1310 / 1550nm 損失が効く
  リフロー・熱サイクル・量産性が支配的
研究の主戦場
  熱・反り・光損失・信頼性を同時に見る必要がある

## Slide 5
4. PEC-4
PEC-4でやりたいこと
  die-to-die / chip内 optical layer を成立させる
仮説的な材料スタック
  Si / SiN 導波路、InP 薄膜 or Ge / Si、低k / クラッド、Cu / SiCN bonding、熱拡散材
材料課題
  bonding の位置ずれ・接合信頼性
  optical layer と electrical layer の熱干渉
  長期信頼性、応力、封止
見立て
  全面光化より、I/O タイル起点の部分光化が自然そう

## Slide 6
5. MGC材料への引きつけ
OPE
  高温耐性・CTE は比較的強い
  ただし 1310 / 1550nm の導波路損失が不明
BT樹脂系
  基板材料として有望
  ただし反り・剥離・光学損失データが不足
ユピゼータEP
  光学部材・光学樹脂候補
  ただし耐熱・近赤外・CTE の定量データが不足

## Slide 7
6. 研究としての着地点
技術としてやりたいこと
  光電融合を、よりコンピュータの近くまで持ち込む
材料研究としての問い
  どの材料が PEC-3 のどの役割を担えるか
  何のデータが足りないと最終判断できないか
今後の評価軸
  260℃リフロー耐性 / 1310・1550nm 損失 / CTE・寸法安定性
次にやること
  公開エビデンス比較と、評価項目-測定方法の対応づけ